《汽车修理工》国家职业标准

1．职业概况

1．1职业名称
汽车修理工。

1．2职业定义

使用工具、夹具、量具、仪器仪表及检修设备进行汽车的维护、修理和调试的人员。

1．3职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。

1．4职业环境

室内、外，常温。

1．5职业能力特征
   手指、手臂灵活，动作协调；学习能力、色觉和空间感强。

1.6基本文化程度
高中毕业(或同等学历)。

1.7培训要求
1．7．1培训期限
    全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于600标准学时；中级不少于500标准学时；高级不少于320标准学时；技师不少于200标准学时；高级技师不少于120标准学时。
1．7．2培训教师
    培训初级、中级、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或本专业（相关专业）中级以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业（相关专业）高级以上专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业（相关专业）高级以上专业技术职务任职资格。
1．7．3培训场地设备
    理论培训场地应具有可容纳20名以上学员的标准教室，并配备投影仪、电视机及播放设备。实际操作培训场所应具有600m2以上能满足培训要求的场地，且有相应的设备、仪器仪表和必要的工具、夹具、量具，通风条件良好、光线充足、安全设施完善。

1.8鉴定要求
1．8．1适用对象
      从事或准备从事本职业的人员。
1．8．2申报条件
   ——初级(具备以下条件之一者)
   (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
   (2)在本职业连续见习工作2年以上。
   (3)本职业学徒期满。
   ——中级(具备以下条件之一者)
   (1)取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
   (2)取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
   (3)连续从事本职业工作7年以上。
   (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。
   ——高级(具备以下条件之一者)
   (1)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业高级正
规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
   (2)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。
   (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。
   (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。
   ——技师(具备以下条件之一者)
   (1)取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
   (2)取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作7年以上。
   (3)高级技工学校本职业(专业)毕业生，连续从事本职业工作满2年。
   ——高级技师(具备以下条件之一者)
   (1)取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
   (2)取得本职业技师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
  1．8．3鉴定方式
     分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场实际操作方式进行。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师鉴定还须进行综合评审。
  1．8．4考评人员与考生配比
     理论知识考试考评员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评员；技能操作考评员与考生配比为1：5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。
  1．8．5鉴定时间
     理论知识考试时间不少于90min；技能操作考核时间不少于120min；综合评审时间不少于30min。

1．8．6鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在具有必备的设备、仪器仪表，工具、夹具、量具及设施，通风条件良好，光线充足和安全措施完善的场所进行。

2．基本要求

2．1职业道德
2．1．1职业道德基本知识

2．1．2职业守则

(1)遵守有关法律、法规和规定。

(2)爱岗敬业，忠于职守，自觉履行各项职责。
(3)认真负责，严于律己。

(4)努力学习，钻研业务，不断提高思想和科学文化素质。

(5)谦虚谨慎，团结协作，主动配合。

(6)严格执行工艺文件，保证质量。

(7)重视安全、环保，坚持文明生产。
2．2基础知识
   2．2．1钳工基本知识
     (1)钳工常用设备、工具、量具、仪表的名称、规格、用途和使用方法。
     (2)测量、划线、錾削、锉削、锯割、钻孔、攻螺纹、套螺纹、刮削、研磨等钳工操作基础知识。
   2．2．2汽车常用材料
     (1)汽车常用金属和非金属材料的种类、牌号、性能及应用。
     (2)燃料的牌号、性能及应用。
     (3)润滑油(脂)的牌号、性能及应用。
     (4)汽车常用工作液的牌号、性能及应用。
     (5)汽车轮胎的规格、分类、组成及应用。
     (6)轴承的类型、结构与代号。
     (7)螺纹的种类与代号。
   2．2．3机械识图
     (1)机械制图的国家标准。
     (2)公差配合的基础知识及标注方法。
     (3)识读简单的零件图。
   2．2．4电工、电子基础知识
     (1)电路。
     (2)电磁感应。
     (3)正弦交流电基础知识。
     (4)电功、电功率基础知识。
     (5)电路基本元件的名称与代号。
     (6)常见电子元件的名称与代号。

(7)电子电路的基础知识。
   2．2．5液压传动
     (1)液压传动的基础知识。
     (2)液压传动在汽车上的应用。
   2．2．6汽车维修机具的性能和使用
     (1)举升器。
     (2)机械拆卸、安装工具。
   2．2．7汽车构造
     (1)汽车的总体构造。
     (2)发动机的总体构造。
     (3)发动机的工作过程。
     (4)曲柄连杆机构的功用和组成。
     (5)配气机构的功用和组成。
     (6)燃料供给系的功用和组成。
     (7)冷却系的功用和组成。
     (8)润滑系的功用和组成。
     (9)传动系的功用和组成。
     (10)行驶系的功用和组成。
     (11)转向系的功用和组成。

(12)制动系的功用和组成。

(13)车身的结构与作用。
   2．2．8汽车电气设备与电子控制装置
     (1)蓄电池的功用与性能。
     (2)交流发电机与调节器的功用与组成。
     (3)启动机的功用与组成。
     (4)汽油机点火系统的功用与组成。
     (5)汽车电器辅助装置的功用。
     (6)汽车常用传感器的基础知识。
     (7) 车用电控单元的基础知识。
     (8) 执行元件的基础知识。
   2．2．9安全生产与环境保护知识
     (1)汽车维修作业安全操作规程。 
     (2)安全防火知识。

(3)汽车尾气排放法规。

(4)汽车修理环保知识。

(5)急救知识。

2．2．10质量管理知识

(1)质量管理的性质与特点。

(2)质量管理的基本方法。
   2．2．11相关法律、法规知识
     (1)劳动法相关知识。

(2)合同法相关知识。

(3)质量管理法相关知识。

(4)消费者权益保护法相关知识。

3．工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3．1初级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 发 动 机 维 护 | （一）一级维护 | 1.能够检查、清洁发动机外表，查看是否有燃油、润滑油、冷却液的泄漏，视情况紧固或更换密封垫 2.能够检查发动机润滑油液面，按规定更换润滑油，视情况更换油滤芯 3.能够检查、清洁空气滤清器 4.能够添加或更换冷却液 | 常用工具、专用工具的使用方法 汽车维护的原则和目的 汽车维护的分级和周期 一级维护工艺过程 发动机一级维护作业内容与操作要点 发动机一级维护作业技术要求 一级维护竣工检验技术要求与质量保证期 润滑油的分类，更换润滑油的注意事项 冷却液的分类，更换冷却液的注意事项 |
|  | （二）二级维护 | 1.能够清洁、更换燃油滤清器 2.能够检查燃油系统工作状况 3.能够检查冷却系密封情况 4.能够进行带的外观检查、调整带的松紧度 5.能够检查、紧固或更换进排气歧管、消声器 6.能够按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖螺栓 7.能够检查、清洁化油器及联动机构 8.能够检测柴油机喷油器的喷油压力和喷油状况 | 1.曲柄连杆机构的构造与工作原理 2.配气机构的构造与工作原理 3.汽油机燃料供给系的工作原理 4.汽油泵的构造与工作原理 5.化油器的构造与工作原理 6.冷却系的组成与工作原理 7.润滑系的组成与工作原理 8.汽油机燃油喷射系统的组成 9.柴油机喷油压力、喷油状况与喷油提前角 10.发动机二级维护工艺过程 11.发动机二级维护作业内容与操作要点 12.发动机二级维护作业技术要求 13.发动机紧固作业注意事项 14.发动机清洁作业注意事项 |
|  | （三）发动机的小修作业 | 1.能够更换水泵 2.能够更换风扇带 3.能够检查与更换节温器 4.能够检查与调整化油器浮子室油面高度 5.能够检修汽油泵 6.能够检查与调整发动机怠速 7.能够更换气门油封 8.能够更换曲轴前、后油封 9.能够检查曲轴轴向间隙 10.能够更换气缸垫 11.能够调整气门间隙 | 1.水泵、节温器的种类构造 2.化油器的检查与调整要点 3.曲轴轴向间隙检查操作要点 4.气门间隙的检查与调整方法 5.更换气缸垫的注意事项 6.发动机总成拆装要领与注意事项 |
| 二、 诊 断 与 排 除 发 动 机 故 障 | （一）诊断、排除汽油发动机油路故障 | 1.能够诊断、排除化油器式发动机混合气过稀或过浓的故障 2.能够诊断、排除化油器式发动机怠速熄火的故障 3.能够诊断、排除化油器式发动机不来油故障 4.能够诊断、排除化油器式发动机加速无力的故障 5.能够诊断、排除电喷发动机无法启动的故障 | 1.汽车油路故障的诊断方法 2.混合气过稀故障现象、原因与处理方法 3.混合气过浓故障现象、原因与处理方法 4.怠速不良故障现象、原因与处理方法 5.化油器式发动机不来油故障现象、原因与处理方法 6.化油器式发动机加速无力故障现象、原因与处理方法 |
|  | （二）诊断、排除汽油发动机电路故障 | 1.能够诊断、排除发动机点火过早或过迟故障 2.能够诊断、排除发动机点火错乱故障 3.能够诊断、排除点火系初级电路短路或断路故障 4,。能够诊断、排除点火次级电路断路故障 5.能够诊断、排除发动机单杠不工作故障 | 汽车电路故障的诊断方法 发动机点火过早或过迟故障现象、原因与处理方法 点火系初级电路短路或断路故障现象、原因与处理方法 点火系次级电路断路故障现象、原因与处理方法 发动机单杠不工作故障现象、原因与处理方法 |
| 三、 汽 车 底 盘 维 护 | （一）一级维护 | 1.能够检查转向器、转向传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺旋 2．能够检查变速器、主减速器的密封状况和操纵机构，清洁通气孔 3.能够检查或更换传动轴防尘套 4.能够清洁储气筒、安全阀，检查、调整空气缩机带 5.能够检查、紧固轮胎螺旋 6.能够检查轮胎气压，并进行轮胎补气 7.能够检查汽车悬架工作状况，并紧固各部螺旋 8.能够检查车身、车架和安全带状况 9.能够检查、紧固制动管路 10.能够检查前轮制动整臂 11.能够检查转向器、变速器、主减速器液面高度，不足时按要求补给 12.能够检查制动液量和添加制动液，并进行制动系放气 13.能够用油脂加注器加注润滑脂 | 1.汽车底盘一级维护作业内容与操作要点 2.汽车底盘一级维护作业技术要求 3.汽车底盘紧固注意事项 4．汽车底盘加注润滑脂注意事项 5.齿轮油的种类与更换方法 6.制动液的种类与更换方法 7.润滑脂的种类与加注方法 |
|  | （二）二级维护 | 1.能够进行前轮制动器的维护 （1）能够拆卸前轮轮毂、制动蹄、支撑销；清洗转向节、轴承、支承销，清洁制动底板等等 （2）能够坚持制动底板、制动凸轮轴，校紧制动底板螺旋 （3）能够坚持转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧紧固螺旋 （4）能够坚持内外轴承 （5）能够检查制动蹄及支承销 （6）能够检查制动蹄回位弹簧 （7）能够检查前轮毂、制动豉及承外座圈，校紧轮胎螺栓内螺母 （8）能够装复前轮毂，调整前轮轴承松紧度及制动间隙 2.能够进行后轮制动器的维护 （1）能够拆卸半轴、轮毂总成、制动蹄、支承销，清洗各零件及制动底板、半轴套管 （2）能够检查制动底板、制动凸轴轮，校紧连接螺旋 （3）能够检查后桥半轴套管螺旋、螺母及油封 （4）能够检查后轮毂、制动豉及轴承外座圈，检查扭紧半轴螺旋，检查轮胎螺旋，校紧内螺母 （6）能够检查半轴 （7）能够装复后轮毂，调整制动间隙 3.能够检查、调整转向盘自动转动量 4.能够检查、调整离合器踏板自由行程 5.能够检查、调整前轮前束及转向角 6.能够检查、调整制动踏板自由行程 7.能够检查、调整驻车制动器自由行程 8.能够更换轮胎或进行汽车轮胎换位 | 1.转向系的组成与工作过程 2.手动变速器的结构域传动原理 3.悬架的组成与工作过程 4.万向传动装置的结构与工作过程 5.汽车行驶系的组成 6.车轮制动系的工作过程 7.液压制动系的工作过程 8.气压制动系的工作过程 9.转向盘自由转动量、前轮前束及转向角、离合器踏板自由行程、制动踏板自由行程的含义与调整参数 10.离合器踏板自由行程检查、调整要点 11.底盘二级维护作业内容与操作要点 12.底盘二级维护作业技术要求 13.轮胎换位操作要点 14.车轮制动器维护注意事项 |
|  | （三）底盘的小修作业 | 1.能够更换离合器从底盘、分离轴承等机件 2.能够更换手动变速器总成 3.能够进行减振器的检查与更换 4.能够更换制动气室膜片、膜片弹簧 5.能够更换液压制动主缸、制动轮缸 6.能够更换钢板弹簧 7.能够更换转向节主销、止推轴承 8.能够更换万向传动装置、中间支承轴承 9.能够更换车轮制动器摩擦片 | 1.离合器拆要领 2.手动变速器拆装要领 3.制动器拆装要领 4.转向器拆装要领 5.转向桥拆装要领 6.更换钢板弹簧的注意事项与操作要点 7.更换转向节的注意事项与操作要点 8.更换减振器的注意事项与操作要领 9.更换万向传动装置的注意事项与操作要求 |
| 四、 诊 断 与 排 除 汽 车 底 盘 故 障 | （一）诊断、排除离合器故障 | 1.能够诊断、排除离合器分离打滑故障 2.能够诊断、排除离合器分离不彻底故障 3.能够诊断、排除离合器发抖故障 | 1.离合器的种类、结构与工作原理 2.离合器打滑故障现象、原因与处理方法 3.离合器分离不彻底故障现象、原因与处理方法 4.离合器发抖故障现象、原因与处理方法 |
|  | （二）诊断、排除手动变速器故障 | 1.能够诊断、排除手动变速器漏油故障 2.能够诊断、排除手动变速器乱档故障 3.能够诊断、排除手动变速器自动脱档故障 4.能够诊断、排除手动变速器换挡困难故障 | 1.手动变速器漏油故障原因与处理方法 2.手动变速器乱档故障原因与处理方法 3.手动变速器自动脱档故障原因与处理方法 4.手动变速器换挡困难故障原因与处理方法 |
|  | （三）诊断、排除车轮与制动系统故障 | 1.能够斩断、排除轮毂过热的故障 2.能够诊断、排除轮毂异响的故障 3.能够诊断、排除制动传动装置引起的不正常制动、托滞故障 4.能够诊断、排除豉式制动器机械引起的不正常制动、托滞故障 5.能够诊断、排除盘式制动器机械故障引起的不正常制动、拖滞故障 | 1.轮毂过热的现象、原因与处理方法 2.轮毂异响的故障现象、原因与处理方法 3.制动传动装置引起的不正常制动、拖滞故障现象、原因与处理方法 4.豉式制动器机械故障引起的不正常制动、拖滞故障现象、原因与处理方法 5.盘式制动器机械故障引起的不正常制动、拖滞故障现象、原因与处理方法 |
| 五、 汽 车 电 器 设 备 维 护 | （一）一级维护 | 1.能够检查、清洁蓄电池，补充电解液 2.能够检查、清洁发电机、起动机 3.能够检查、清洁分电器、高压线 4.能够检查、清洁或更换火花塞 5.能够检查灯光、仪表、喇叭和刮水器 6.能够检查全车电气线路连接状况 | 1.蓄电池维护注意事项 2.检查、清洁电器元件的注意事项 3.更换火花塞的注意事项 4.电气设备一级维护作业内容与技术要求 |
|  | （二）二级维护 | 1.能够清洁、润滑发电机、发电机调节器、启动机 2.能够更换车灯、仪表、喇叭、刮水器 3.能够检查、调整分电器触点间隙 4.能够维修或更换充电电路的接头盒导线 5.能够检查、调整点火正时 6.能够检查点火初级、次级电路的导线和部件 7.能够进行制冷系统外部清洗 | 1.电气设备二级维护作业内容与操作要点 2.电气设备二级维护作业技术要求 3.检查、调整分电器的间隙操作要点 4.检查、调整点火正时的操作要点 5.检查点火初级、次级电路的操作要点 |
| 六、 诊 断 与 排 除 电 器 设 备 故 障 | （一）诊断、排除起动系故障 | 1.能够诊断、排除启动机电磁开关故障 2.能够诊断、排除起动系电路、短路或断路故障 3.能够诊断、排除启动机离合器故障 | 1.启动机电磁开关故障现象、原因与处理方法 2.起动系电路、短路或断路故障现象、原因与处理方法 3.启动机离合器故障现象、原因与处理方法 |
|  | （二）诊断、排除充电系故障 | 1.能够诊断、排除蓄电池自放电故障 2.能够诊断、排除发电机电流过大或过小故障 3.能够诊断、排除发电机不发电故障 | 1.蓄电池自放电故障现象、原因与处理方法 2.发电机充电电流过大或过小故障现象、原因与处理方法 3.发电机不发电故障现象、原因与处理方法 |
|  | （三）诊断、排除照明、喇叭、仪表装置故障 | 1.能够诊断、排除前照明灯暗淡、不工作或不断电故障 2.能够诊断、排除喇叭不响的故障 3.能够诊断、排除机油压力报警故障 4.能够诊断、排除转向灯不亮故障 5.能够诊断、排除制动报警灯不亮故障 | 1.前照明灯暗淡、不工作或不断电故障现象、原因与处理方法 2喇叭不响的故障现象、原因与处理方法 3.机油压力报警故障现象、原因与处理方法 4转向灯不亮故障现象、原因与处理方法 5.制动报警灯不亮故障现象、原因与处理方法 |

3.2 中级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、发 动 机 维 护 | （一）二级维护前发动机检测与附加作业的确定 | 1.能够检测汽油发动机点火提前角、分电器重叠角、断电触点闭合角和点火能量 2.能够检测发动机功率、发动机单缸转速将 3.能够检测发动机气缸压缩压力、曲轴箱窜气量、气缸漏气量和进气管真空度 4.能够检测汽油发动机燃料供给系的燃油压力、柴油机喷油压力、供电提前角和电控燃油喷射系统工作参数 5.能够检测发动机机油压力和机油品质 6.能够检测发动机启动电流、启动电压 7.能够检测汽油机怠速工况CO、HC的排放量和柴油机烟度 8.能够依据客户反映、性能检测结果、汽车技术档案等各方面信息，对发动机技术状况进行综合评定，确定附加作业项目 | 1.汽车二级维护前检测作业程序 2.汽车二级维护前发动机的检测诊断项目技术要求 3.汽车二级维护作业前维护的技术评定目的与方法 4.汽车发动机二级维护竣工检验项目和技术要求 5.汽车发动机二级维护附加作业项目的确定依据 6.发动机常用诊断设备的功能（汽油机电器性能检测仪、润滑油脂分析仪、曲轴箱窜气测量仪、气缸漏气量检测仪、真空表、废气分析仪） 7.GB8082《汽油机油换油指标》 8.GB8128《柴油机机油换油指标》 9.汽车维护工艺规范 |
|  | （二）发动机二级维护附加作业 | 1.能够修配气门座 2.能够更换气门 3.调整曲轴轴向间隙、 4.能够更换活塞环 5.能够调整曲轴轴承、连杆轴承间隙或更换轴承 6.能够更换飞轮齿圈 7.能够调整喷油泵供油提前角 | 1.气门座修理技术要求 2.曲轴连杆轴承间隙调整要点 3.或扫换装配技术要点 4.曲轴轴承、连杆轴承修理技术要点 5.喷油泵供油提前角技术参数 |
| 二、发 动 机 修 理 | 一、（零件的检验与分类） | 1.能够进行发动机总成的拆卸、解体和零件清洗 2.能够检测发动机的气缸盖、汽缸体等基础零件，确定修理项目 3.能够检测发动机零部件，确定可用件、需修件和报废件 4.能够分析气缸盖、气缸、曲轴、凸轮轴等典型零件出现异常损坏的原因 | 1.发动机的拆卸、解体和零件清洗注意事项 2.形位公差的项目及符号 3.零件测量技术 4.汽车零件检验分类技术条件 5.汽缸体、汽缸盖等基础件的检测要点 6.曲轴、凸轮轴等零件的检测要点 7.GB3801《汽车发动机汽缸体与汽缸盖修理技术条件》（技术要求） 8.GB3802《汽车发动机曲轴修理条件》（技术要求） 9.GB3803《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（技术要求） |
|  | (二)汽缸盖与配气机构的检修 | 1.能够检查并拆卸正时带（链）、正时齿（链）轮 2.能够拆卸、解体和清洗气盖 3.能够拆卸、解体和清洗配气机构 4.能够检测、修理或更换气门、气门弹簧、气门挺杆、气门推杆、气门弹簧座、气门旋转机构等零部件 6.能够检测凸轴轮、正时齿轮 7.能够检测汽缸盖 8.能够进行汽缸盖的装配 9.能够进行配气机构的装配与调整 | 拆卸正时带（链）、正时齿（链）轮的注意事项 检测气门、气门弹簧、气门挺杆、气门推杆、气门弹簧座、气门旋转机构等零部件的操作要点与技术参数 修磨气门与气门座的操作要求与技术参数 凸轮轴和正时齿轮的技术参数与检测操作要点 汽缸盖的装配注意事项 配气机构的装配与调整注意事项 |
|  | （三）气缸体与曲轴连杆机构的检修 | 1.能够检查气缸体裂纹、腐蚀，检查油道、水道 2．能够检测汽缸体各接合面的平面度 3.能够测量气缸的磨损，确定修理尺寸 4.能够检测曲轴表面裂纹 5.能够测量曲轴主轴径与连杆轴径的磨损，确定修理修理尺寸、曲轴或扭曲变形程度 6.能够检测曲轴轴承异常磨损，选配曲轴轴承 7.能够检测连杆的弯曲或扭曲变形，校正连杆 8.能够检测、选配活塞、活塞环、活塞销、活塞销衬套，组装活塞连杆组 9.能够检查、更换曲轴扭转减振器 10.能够检查、组装曲轴飞轮组 11.能够进行汽缸体与曲轴连杆机构装配与调整 | 1.汽缸体裂纹检查方法 2.气体体接合面检修方法 3.气缸磨损检测要点 4.裂纹检测方法 5.测量曲轴弯曲度的操作要点 6.主轴径与连杆轴径 |
|  | (四）燃油与进气系统的检修 | 1、能够检查、测试、更换电动燃油泵继电器 2、能够检测、更换油压调节器 3、能够检测、清洁、更换喷油器 4、能够检测、清洁怠速控制装置 5、能够检测、清洁、更换空气流量计 6、能够检测、更换进气温度传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器 7、能够检测、清洁、更换废气再循环（EGR）阀 8、能够检测、清洁、更换曲轴箱通风（PCV)阀 9、能够检查、清洁、更换涡轮增压器 | 1、电控燃油喷射系统主要部件的结构与工作原理 2、检测、更换电动燃油泵及燃油泵继电器的注意事项 3、检测、更换油压调节器的注意事项 4、检测、清洗、更换喷油器的注意事项 5、检测、清洁。调整怠速控制装置的注意事项 6、检测、清洁、更换空气流量计的注意事项 7、检测、更换进气温度传感器、节气门位置传感器的注意事项 8、检测、清洁、更换废气再循环（EGR）阀的注意事项 9、检测、清洁、更换曲轴箱通风（PCV)阀的注意事项 9、检查、清洁或更换涡轮增压器的注意事项 |
|  | （五）冷却润滑系统的检修 | 1、能够检查冷却系工作状况、并确定修理内容 2、能够检测节温器 3、能够检测、更换风扇离合器、风扇温控开关 4、能够检修水泵 5、能够检测、调整机油压力，更换机油压力调节阀 6、能够检修机油泵 | 1、冷却系工作性能的检查方法 2、节温器的结构与工作原理 3、风扇离合器的分类、结构与工作原理 4、机油泵的分类、结构与工作原理 |
|  | （六）点火系统的维修 | 1、能够检修点火系店里 2、能够检修分电器 3、能够检测点火线圈 4、能够检修火花塞 | 1、传统点火系的工作原理 2、分电器的结构与工作原理 3、点火线圈的结构与工作原理 4、火花塞的分类、型号与选配方法 |
| 三、诊 断 与 排 除 发 动 机 故 障 | 诊断与排除发动机故障 | 能够诊断与排除由于油、电路引起的发动机启动困难故障 能够诊断与排除油路引起的发动机怠速不稳故障 能够诊断与排除加速时由电路引起的化油器回火故障 能够诊断与排除发动机过热故障 能够诊断与排除由点火系统引起的发动机缺火故障 能够诊断与排除由油、电路引起的发动机功率不足故障 能够诊断与排除由点火系引起的排放超标故障 能够诊断与排除爆震故障 能够诊断连杆主轴承异响 能够诊断正时齿轮（或齿带、链条）异响 能够诊断气门异响 | 发动机启动困难故障现象、原因与处理方法 发动机怠速不稳故障现象、原因与处理方法 化油器回火故障现象、原因与处理方法 发动机过热故障现象、原因与处理方法 发动机缺火故障现象、原因与处理方法 爆震故障现象、原因与处理方法 发动机功率不足故障现象、原因与处理方法 排放超标故障现象、原因与处理方法 连杆主轴承异响故障现象、原因与处理方法 正时齿轮（或齿带、链条）异响故障现象、原因与处理方法 气门异响故障现象、原因与处理方法 |
| 四、 汽 车 底 盘 维 护 | （一）二级维护前的检测与附加作业的确定 | 1、能够检测车轮外倾、主销内倾、主销后倾和前轮前束 2、能够检测转向盘自由转动量、转向轮的侧滑量 3、能够检测汽车制动性能 4、能够检测车轮的平衡度和轮胎磨损状况 5、能够检测离合器、前悬架、变速器、差速器、驱动轴、后悬架的技术状况 6、能够依据客户反映、性能检测结果、汽车技术档案等各方面信息，对发动机技术状况进行综合评定、确定附加作业项目 | 1、汽车二级维护前底盘的检测诊断项目与技术要求 2、汽车底盘二级维护竣工检测项目和技术要求 3、汽车底盘二级维护附加作业项目的确定依据 4.车轮定位仪、车轮动平衡仪的功能 5、GB7258《机动车安全运行技术条件》（制动性能、稳定性能的有关要求） |
|  | （二）底盘二级维护附加作业 | 1、能够更换手动变速器同步器 2、变速器盖的拆装，检查更换自锁、互锁装置、拨叉及拨叉轴 | 手动变速器的拆装工艺 |
| 五、 汽 车 底 盘 修 理 | （一）离合器的检修 | 1、能够拆卸、分解、清洁、检查离合器 2、能够检查、调整、更换分离轴承、轴承座、分离推杆和轴销 3、能够检查、更换从动盘、压盘和轴承 4、能够检查输入轴花键 5、能够检查、调整或更换离合器主缸和分缸、油管 6、能够装配与调整离合器 | 1、膜片弹簧离合器的构造、工作原理与维修方法 2、检查、更换从动盘、压盘的操作要点 3、检查、更换、调整分离主缸、轮缸的操作要点 4、装配与调整离合器的操作要点 5、《离合器修理技术》（技术要求） |
|  | （二）手动变速器的检查 | 1、能够分解、清洁变速器总成 2、能够检修变速器换挡操纵机构 3、能够检修变速器盖总成 4、能够检修变速器输入轴、输出轴、中间轴和倒档轴 5、能够测量齿轮齿合间隙，检修齿轮、花键轴、轴承、止推垫圈、弹性垫圈、密封件和紧固件 6、能够检查同步器组件 7、能够测量和调整变速器轴、齿轮和同步器的配合间隙 8、能够测量和调整轴承配合间隙 9、能够装配、调整变速器总成 | 1、手动变速器的构造、工作原理 2、检修变速器输入轴、输出轴、中间轴和倒档轴的操作要点 3、测量齿轮间隙、花键轴的轴向间隙的操作要点 4、同步器的分类与工作原理 5、装配、调整变速器总成的注意事项与操作要点 6、GB/T 5372《汽车变速器修理技术条件》（技术要求） |
|  | （三）自动变速器的检修 | 1、能够进行自动变速器联动装置的调整 2、能够更换自动变速器工作液和滤清器 3、能够进行按工艺要求进行自动变速器总成的拆装 4、能够进行液力变矩器和油冷却器的清洗 5、能够进行自动变速器的压力测试 6、能够进行自动变速器的失速试验 7、能够进行自动变速器的时滞试验 | 1、自动变速器的分类、组成与工作原理 2、自动变速器液压传动装置的基本工作过程 3、自动变速器工作液的种类与选用 4、自动变速器的压力测试程序与技术要求 5、自动变速器的失速试验程序与技术要求 6、自动变速器的时滞试验程序与技术要求 |
|  | （四）驱动桥的检修 | 1、能够拆卸、分解、清洁驱动桥 2、能够测量主减速器主动锥齿轮、从动锥齿轮的跳动量 3、能够组装主、从动锥齿轮，测量和调整轴承预紧度 4、能够测量和调整主、从动锥齿轮的齿合间隙与齿合印痕 5、能够检查差速器行星齿轮、行星齿轮轴、半轴齿轮、止推垫圈和壳体 6、能够组装差速器总成 7、能够拆卸、检查或更换半轴、油封、轴承、轴承座 | 1、主减速器和差速器的构造与工作原理 2、组装主、从动锥齿轮，测量和调整轴承预紧度的操作要点 3、测量和调整主、从动锥齿轮的齿合间隙与齿合印痕的方法 4、检查、测量、调整差速器行星齿轮、行星齿轮轴、半轴齿轮、止锥垫圈和壳体的操作要点 5、组装差速器总成的操作要点 6、GB/T 8825《汽车驱动桥修理技术条件》（技术要求） 7、齿轮油的规格与选用 |
|  | （五）万向传动装置的检修 | 1、能够检修传动轴、万向节、中央支承轴承 2、能够装配传动轴总成 3、能够检查、调整传动轴的周向间隙 | 1、万向传动装置的分类与工作原理 2、GB/T 8824《汽车传动轴修理技术条件》（技术要求） |
|  | （六）机械转向器的检修 | 1、能够检查、更换转向柱、转向万向节、挠性联轴节、伸缩柱、转向盘（包括装有安全气囊和安全控制装置的转向盘） 2、能够拆卸和更换机械转向器 3、能够调整转向器轴承预紧度与齿合间隙 | 1、汽车转向器的分类、结构与工作原理 2、GB/T 8823《汽车前及转向系的修理技术条件》（技术要求） |
|  | （七）悬架系统的检修 | 1、能够检修上、下控制臂，衬套，轴，缓冲块，上、下球头，转向节/转向轴总成和转向臂 2、能够检查和更换前、后悬架系统螺旋弹簧和弹簧垫 3、能够检查和更换前、后悬架系统钢板弹簧、弹簧垫、U形螺栓、支架、衬套、固定件 4、能够检查、更换、调整前悬架系统扭力杆和固定件 5、能够检查和更换前、后悬架滑柱之座和固定件 6、能够检查和更换减振器、固定件和衬套 | 1、悬架系统的种类、结构 2、悬架系统修理技术要求 |
|  | （八）车轮定位的检查与调整 | 1、能够检查和调整前、后轮前束 2、能够检查和调整前、后轮的外倾角 3、能够检查和调整主销的后倾角 | 1、车轮定位的含义与诊断参数 2、车轮定位仪的使用方法 3、车轮定位的调整方法 |
|  | （九）鼓式制动器与传动装置的维修 | 1、能够检测制动鼓的磨损 2、能够更换制动摩擦衬片 3、能够装配与调整鼓式车轮制动器 4、能够检修制动控制阀 5、能够检修空气压缩机 6、能够检修低压报警装置 | 1、鼓式车轮制动器的分类、结构与工作原理 2、检查、更换制动摩擦衬片的操作要点 3、装配与调整鼓式制动器的操作要点 4、空气压缩机的结构与工作原理 5、制动控制阀的分类、结构与工作原理6、低压报警装置的工作原理 7、GB/T 18274《汽车鼓式制动器修理技术条件》（技术要求） 8、GB/T 18275《汽车制动传动装置修理技术条件液压制动（技术要求） |
|  | （十）盘式制动器与传动装置的维修 | 1、能够检修盘式制动器 2、能够装配盘式制动器 3、能够检修制动主缸和制动轮缸 4、能够检测比例阀 | 1、盘式制动器的种类、结构与工作原理 2、盘式制动器传动装置的结构与工作原理 3、比例阀的作用、结构与工作原理 4、GB/T 18275《汽车制动传动装置修理技术条件液压制动（技术要求） 5、GB/T 18343《汽车盘式制动器修理技术条件》（技术要求） 6、利用故障自诊断测试ABS的操作要点 |
|  | （十一）驻车制动器的维修 | 1、能够检测驻车制动器的磨损 2、能够更换制动摩擦衬片 3、能够装配与调整驻车制动器 | 1、驻车制动器的分类、结构与工作原理 2、驻车制动器检修技术要求 |
| 六、诊断与排除汽车底盘故障 | 诊断与排除汽车底盘故障 | 1、能够诊断与排除离合器异响故障 2、能够诊断与排除变速器异响故障 3、能够诊断与排除传动轴高速震动故障 4、能够诊断与排除驱动桥异响故障 5、能够诊断与排除转向沉重故障 6、能够诊断与排除传动异响故障 7、能够诊断与排除由制动器引起的制动跑偏故障 8、能够诊断与排除由制动器引起的制动拖滞故障 9、能够诊断与排除由制动器引起的制动失效故障 10、能够诊断减振器失效故障 11、能够诊断与排除由前轮定位引起的车轮摆阵故障 12、能够诊断与排除由前轮定位引起的轮胎异常磨损故障 | 1、离合器异响故障现象、原因与处理方法 2、变速器异响故障现象、原因与处理方法 3、传动轴高速震动故障现象、原因与处理方法 4、驱动桥异响故障现象、原因与处理方法 5、转向沉重故障现象、原因与处理方法6、传动异响故障现象、原因与处理方法7、制动跑偏故障现象、原因与处理方法8、制动拖滞故障现象、原因与处理方法 9、制动失效故障现象、原因与处理方法 10、车轮摆阵故障现象、原因与处理方法11、轮胎异常磨损故障现象、原因与处理方法 |
| 七、汽车电器设备维护 | （一）二级维护前的检测与附加作业的确定 | 1、能够检测空调系统的工作状况 2、能够用解码器读取故障代码 3、能够依据客户反映、性能检测结果、汽车技术档案等各方面信息，对发动机技术状况进行综合评定，确定附加作业项目 | 1、汽车二级维护前电气设备的检测诊断项目与技术要求 2、汽车电器设备二级维护竣工检测项目和技术要求 3、汽车电器设备二级维护附加作业项目的确定依据 4、电脑故障诊断仪（解码器）的功能 |
|  | （二）汽车电器设备二级维护附加作业 | 1、能够进行蓄电池的充、放电 2、能够更换点火控制模块 3、能够更换点火系统传感器 | 1、检查、调整电解液相对密度的注意事项 2、蓄电池充、放电的注意事项 3、点火控制模块的工作原理 |
| 八、汽车电器设备检修 | （一）启动机的检修 | 1、能够拆卸、分解、清洁启动机总成 2、能够检修电枢、电磁开关、电刷、电刷架、接头和导线 3、能够检修启动机轴承、离合器总成 4、能够进行启动机的组装 | 1、启动机的分类、结构与工作原理 2、启动机的组装与性能测试的方法 3、启动机的性能参数 |
|  | （二）发电机的检修 | 1、能够拆卸、分解与清洁发电机总成 2、能够检测、更换发电机硅整流二极管、调节器、转子、定子电刷、电刷架和轴承 3、能够进行发电机的组装 | 1、发电机与调节器的结构与工作原理 2、发电机的组装和性能测试的方法 3、发电机的性能参数 |
|  | （三）空调制冷系统的检修 | 1、能够检查制冷系统的泄漏 2、能够充注制冷器 | 1、汽车空调制冷系统的分类、组成 2、制冷剂的种类与性能 |
|  | （四）仪表的检修 | 1、能够检查仪表 2、能够检修仪表电路 | 仪表电路知识 |
| 九、诊断与排除电路设备故障 | （一）诊断与排除电气设备故障 | 1、能够诊断与排除充电电流不稳故障 2、能够诊断与排除启动机转动无力故障 3、能够诊断与排除火花塞间歇性跳火故障 4、能够诊断与排除高压无火故障 5、能够诊断与排除低速、高速断火故障 6、能够诊断与排除发电机异响故障 7、能够诊断与排除启动机不能与飞轮结合故障 8、能够诊断与排除启动机齿轮无法分离的故障 9、能够诊断与排除喇叭工作不良故障 | 1、充电电流不稳故障想象、原因与处理方法 2、启动机转动无力故障想象、原因与处理方法 3、火花塞间歇性跳火故障想象、原因与处理方法 4、高压无火的故障现象、原因与处理方法 5、低速、高速断火故障现象、原因与处理方法 6、发电机异响故障现象、原因与处理方法 7、启动机不能与飞轮结合故障现象、原因与处理方法 8、启动机齿轮无法分离的故障现象、原因与处理方法 9、喇叭工作不良故障 现象、原因与处理方法 |
|  | （二）诊断与排除空调系统故障 | 1、能够诊断与排除空调压缩机不运转的故障 2、能够诊断与排除空调压缩机不停转的故障 | 1、空调制冷系统的控制电路 2、空调压缩机不运转的故障现象、原因与处理方法 3、空调压缩机不停转的故障现象、原因与处理 |

3.3 高级

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、发动机大修 | （一）编制零部件修理工艺卡 | 1、能够检测曲轴磨损、变形程度，确定修理项目，编制曲轴修理工艺卡 2、能够检测凸轮轴磨损与变形程度，确定修理项目，编制凸轮轴修理工艺卡 3、能够检测气缸体的磨损、变形和损伤程度，确定修理项目，编制气缸修理工艺卡 4、能够检测汽缸盖的蚀损、变形和损伤程度，确定修理项目，编制汽缸盖修理工艺卡 | 1、淬火、正火、回火时效处理 2、金属的表面处理 3、齿轮、曲轴、凸轮轴的热处理工艺规范 4、表面粗糙度概念 5、曲轴磨损、变形规律、修理方法 6、气缸体的磨损、变形规律、修理方法 7、汽缸盖的蚀损、变形规律、修理方法 8、典型零件的修理方法 9、工艺、工序和工艺卡编写方法 10、GB 3802《汽车发动机曲轴修理技术条件》（检测规则，附录A、B） 11、GB 3808《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（检测规则，附录A） |
|  | （二）发动机总成大修 | 1、能够检测、评定发动机技术状况，确定发动机修理内容 2、能够进行缸盖和配气机构的大修 3、能够进行曲柄连杆机构的大修 4、能够进行润滑和冷却系的大修 5、能够进行发动机燃油、点火、电气和排放系统的大修 6、能够检测、拆装、维修柴油机燃油供给系统 7、能够用喷油泵试验台对柴油发动机喷油泵进行检测，调整喷油提前角 8、能够进行发动机发动机总成的装配与调整 | 1、真空表、气缸压力表、发动机综合分析仪、示波器、废气分析仪、机油压力表等仪器的操作要点及注意事项 2、发动机电子控制系统的诊断程序与注意事项 3、缸盖和配气机构的修理工艺 4、汽缸体与曲柄连杆机构的修理工艺 5、润滑和冷却系的修理工艺 6、发动机燃油、点火、电气和排放系统的修理工艺 7、柴油机燃料供给系统的维修工艺 8、发动机总成的装配、调整与磨合工艺 9、发动机主要零部件修理技术要求 10、喷油泵试验台的功能与使用方法 |
|  | （三）过程检验与竣工验收 | 1、发动机修理工艺过程检验 2、发动机排放测试与调整 3、发动机总成竣工验收 | 1、汽车修理过程检验的一般技术要求 2、气缸体修理技术要求 3、曲轴修理技术要求 4、凸轮轴修理技术要求 |
| 二、诊断与排除发动机故障 | 诊断与排除发动机故障 | 能够诊断与排除发动机不能启动或启动困难故障 2、能够诊断与排除发动机排放超标故障 3、能够诊断与排除发动机油耗超标故障 4、能够诊断与排除发动机爆震故障 5、能够诊断与排除发动机动力不足故障 6、能够诊断与排除发动机异响 7、能够诊断与排除发动机过热故障 8、能够诊断与排除电控发动机怠速不稳故障 9、能够诊断与排除电控发动机加速不良故障 | 1、电控发动机检测诊断的程序与注意事项 2、发动机机油消耗超标故障现象、原因与处理方法 3、发动机异响故障现象、原因与处理方法 |
| 三、汽车底盘大修 | （一）编制零部件修理工艺卡 | 1、能够检测变速器壳体的磨损、变形和损伤程度，确定修理项目，编制变速器壳体修理工艺卡 2、能够检测变速器输出轴的磨损与变形程度，确定修理项目，编制变速器输出轴修理工艺卡 3、能够检测差速器壳的磨损、变形和损伤程度，确定修理项目，编制差速器壳体修理工艺卡 | 1、变速器壳体的磨损、变形规律及修理工艺 2、变速器输出轴的磨损与变形规律及修理工艺 3、变速器壳体的磨损、变形和损伤及修理工艺 4、GB 5372《汽车变速器修理技术条件 5、GB 8825《汽车驱动桥修理技术条件 |
|  | （二）汽车底盘总成的大修 | 1、能够进行手动变速器总成的大修 2、能够进行驱动桥的大修 3、能够进行转向系统的大修 4、能够进行悬架系统的大修 5、能够进行液压制动系统的大修 6、能够进行气压制动系统的大修 | 1、手动变速器总成的大修工艺与技术标准 2、驱动桥的大修工艺与技术标准 3、转向系统的大修工艺与技术标准 4、悬架系统的大修工艺与技术标准 5、液压制动系统的大修工艺与技术标准 6、气压制动系统的大修工艺与技术标准 7、镗鼓机的性能与使用方法 8、车轮动平衡的检测原理 |
|  | （三）过程检验 | 1、离合器修理工艺过程检验 2、前桥及转向系修理工艺过程检验 3、变速器与分动器修理工艺过程 4、驱动桥修理工艺过程检验 5、传动轴及万向节修理工艺过程检验 6、悬架及车轮修理工艺过程检验 7、汽车制动系统修理工艺过程检验 | 1、汽车修理过程检验的一般技术要求 2、气缸体修理技术要求 3、曲轴修理技术要求 4、凸轮轴修理技术要求 5、变速器壳体修理技术要求 6、后桥壳体修理技术要求 7、汽车主要总成装配质量检查评定办法 8、发动机与离合器修理技术要求 9、前桥及转向系修理技术要求 10、变速器与分动器修理技术要求 11、驱动桥修理技术要求 12、传动轴与万向节修理技术要求 13、悬架与车轮修理技术要求 14、汽车电器、仪表和线路修理技术要求 15、汽车制动系统修理技术要求 |
|  | （四）、竣工验收 | 1、手动变速器总成竣工验收 2、转向桥总成竣工验收 3、驱动桥总成竣工验收 4、车身竣工验收 5、汽车制动性能验收 6、汽车滑行性能检测 | 1、GB/T 15746.1《汽车修理质量评定标准 整车大修》 2、GB/T 15746.2《汽车修理质量检查评定标准 发动机大修》 3、GB/T 15746.3《汽车修理质量检查评定标准 车身大修》 4、GB 3798《汽车大修竣工出厂技术条件 5、GB 3799《汽车发动机大修竣工出厂技术条件》 6、GB 14762《车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法》 7、GB 17691《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法 8、GB 7258《机动车安全运行技术条件》（检测要求） |
| 四、诊断与排除汽车底盘故障 | （一）诊断与排除汽车底盘故障 | 1、能够诊断与排除自动变速器故障灯报警故障 2、能够诊断与排除传动装置异响故障 3、能够诊断与排除轮胎异常磨损故障 4、能够诊断与排除前轮摆阵故障 5、能够诊断与排除汽车制动跑偏故障 6、能够诊断与排除汽车制动拖滞故障 7、能够诊断与排除制动防抱死装置失效故障 8、能够诊断与排除制动防抱死故障灯报警故障 | 1、自动变速器故障诊断程序 2、传动装置异响故障现象、原因与处理方法 3、轮胎异响磨损故障现象、原因与处理方法 4、前轮摆阵故障现象、原因与处理方法 5、汽车制动跑偏故障现象、原因与处理方法 6、汽车制动拖滞故障现象、原因与处理方法 7、制动防抱死装置失效故障现象、原因与处理方法 |
| 五、汽车电器设备修理 | （一）充电系统的修理 | 1、能够测试蓄电池的技术状况，确定是否更换 2、能够进行发电机的性能测试与修理 3、能够测试、调整、维修发电机调节器 | 1、发电机调解器控制电路知识 2、电器设备综合试验台的功能 |
|  | （二）启动系统的修理 | 1、能够对启动机进行性能试验与修理 2、能够检修启动机的控制器 | 启动机的控制电路知识 |
|  | （三）空调系统的修理 | 1、能够测试空调系统的性能 2、能够检测手动空调系统 | 1、汽车空调系统的分类、组成与工作原理 2、空调系统的性能与诊断参数 3、暖风系统的检测方法 |
| 六、诊断与排除汽车电路设备故障 | 诊断与排除汽车电路设备故障 | 能够诊断与排除灯光系统故障 2、能够诊断与排除手动空调系统故障 | 1、汽车灯光系统故障现象、原因与处理方法 2、手动空调系统故障现象、原因与处理方法 |

3.4 技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、汽车修理 | （一）发动机修理 | 1、能够检查可变配气正时系统 2、能够检修进气增压系统 3、能够检修风扇控制装置 4、能够检修电控发动机点火系统 5、能够检修电控燃油系统 6、能够检修检修发动机曲轴箱强制通风装置、废气再循环装置 7、能够按照电路图对电控燃油喷射系统的控制电路进行检测或换件修理 | 1、可变配气机构与工作原理 2、发动机电子控制系统的组成与工作原理 3、进气增压装置分类、结构与工作原理 4、数字电路基本知识 5、汽车专业英语常用词汇 |
|  | （二）汽车底盘及车身的修理 | 1、能够检修自动变速器 2、能够检修动力转向系统 3、能够检修车身电子控制系统 4、能够检修防滑控制系统 5、能够检修自动空调系统 | 1、自动变速器的分类、构造与工作原理 2、动力转向系统的分类、组成与工作原理 3、车身电子控制系统的组成与工作原理 4、电控防滑系统的组成与工作原理 5、自动空调系统的组成与工作原理 |
|  | （三）电器设备的修理 | 1、能够诊断与维修仪表板总成 2、能够检修全车电路 | 1、汽车电路原理图、电气线路图 2、汽车电气系统符号标准（德国、美国、日本、中国） 3、汽车电子仪表性能、结构与原理 |
|  | （四）汽车维修作业组织与质量监控 | 1、能够组织协调二级维护作业、总成维修作业和汽车大修作业 2、能够分析维修质量对汽车性能的影响 3、能够分析汽车二级维护作业、总成修理和汽车大修质量对汽车性能的影响 4、能够处理维修过程中出现的质量问题 5、能够读懂汽车总成装配图、液压系统图 | 1、汽车维修理论知识 2、发动机与汽车理论知识 3、汽车维修质量控制知识 4、汽车总成装配图、液压系统图 |
| 二、诊断与排除汽车疑难故障 | （一）诊断与排除发动机故障 | 1、能够根据故障现象分析故障原因，写出故障分析报告 2、能够进行发动机故障的诊断与排除 | 1、发动机故障特征、原因与诊断参数 2、故障树的概念、符号、意义及故障树分析法 3、车载故障自诊断系统分类、组成与工作原理 4、故障分析报告的内容和写作方法 5、技术资料检索知识 |
|  | （二）诊断与排除汽车底盘与车身故障 | 1、能够根据故障现象分析故障原因，写出故障分析报告 2、能够进行汽车底盘与车身故障的诊断与排除 | 车辆识别码知识 |
| 三、培训与管理 | （一）培训 | 1、能够编写技能培训计划和教案 2、能够制作汽车故障模拟等教学实习设备 3、能够对低级别人员进行操作示范 | 1、职业培训的辅助设备操作与工作原理 2、网络教育与培训的一些特征 3、培训计划与教案编写知识 |
|  | （二）生产管理 | 1、能够组织实施汽车维修工艺改进及管理 2、能够进行汽车车辆状况的技术评定 3、能够进行汽车维修成本和定额管理 4、能够进行汽车维修计量器具、检修诊断设备的调试、校对 | 1、汽车维修工艺及汽车维修质量控制 2、车辆的基础管理与车辆技术等级评定 3、车辆技术管理知识 4、车辆检测诊断的检测方法 5、汽车维修质量检测标准 6、汽车修理成本核算知识 （1）成本的概念与构成 （2）产品的成本核算方法与注意事项 （3）用定额发计算产品成本 7、汽车修理定额管理知识 （1）定额的概念 （2）工时定额的种类 （3）制定汽车修理工时的原则与方法 8、汽车维修价格的评定与估算 |
|  | （三）技术管理 | 能够攥写技术总结、技术论文 | 考察报告、技术报告、实验报告和技术总结的特点与结构 技术论文的特点与构成 3、写作注意事项 |

3.5 高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、汽车修理 | （一）编制汽车维修工艺规程 | 1、能够测绘汽车零件草图 2、能够测绘汽车工具、量具、夹具图及进行工具、夹具设计 3、能够编制汽车零部件、汽车总成修理、汽车调试工艺规程 | 1、汽车零件测绘知识 2、编写汽车维修工艺规程 3、机械与夹具知识 |
|  | （二）发动机修理 | 1、能够使用发动机分析仪对发动机控制系统进行数据分析 2、能够检修发动机控制系统 3、能够对汽车排气污染、净化系统进行检测与改造 4、能够检修柴油机电控系统 | 1、波形与数据流分析 2、汽车电控单元基本知识 3、柴油机电控技术 4、汽车排放控制与检测技术 5、汽车数据总线知识 |
|  | （三）汽车底盘维修 | 1、能够检修电控悬架、巡航系统 2、能够检修汽车防盗系统 | 1、电控自动变速器的控制原理 2、电控自动变速驱动桥的构造与工作原理 3、电控悬架系统的构造与工作原理 4、电控巡航系统的组成与工作原理，电控附着力控制系统的构造与工作原理 |
|  | （四）电器设备的维修 | 1、能够正确地检测、调校电气与电子测试设备 2、能够对汽车整车电路进行检查与修复 3、能够对电器附件进行诊断与修理 | 1、汽车电器与电子测试设备调试、标定规程 2、汽车电器附件的结构、原理、性能、诊断参数 |
| 二、诊断与排除汽车疑难故障 | （一）诊断与排除发动机故障 | 1、发动机综合性能测试 2、无“故障代码”的电控发动机的故障诊断 | 1、发动机综合性能检测站得功能、设备和检测项目 2、无“故障代码”的电控发动机的故障诊断要点 |
|  | （二）诊断与排除汽车底盘及车身故障 | 1、能够诊断与排除电子控制动力转向系统故障，分析故障原因 2、能够诊断与排除巡航系统的故障，分析故障原因 3、能够诊断与排除电控悬架系统的故障，分析故障原因 4、能够诊断与排除自动控制空调系统的故障，分析故障原因 | 1、电控动力转向系统的故障现象、原因与处理方法 2、巡航系统的故障现象、原因与处理方法 3、电控悬架系统的故障现象、原因与处理方法 |
| 三、培训与管理 | （一）维修质量管理 | 1、能够依据技术文件，按ISO 9000要求指导维修 2、能够依据技术文件进行汽车维修质量检查与评定 3、能够结合企业实际提出汽车维修质量改进措施 | 1、ISO 9000质量管理基础知识 （1）ISO 9000质量管理体系构成 （2）ISO 9000质量保证标准 （3）汽车维修质量保证体系标准 2、零件的疲劳断裂知识（疲劳断裂机理、断面构成、断口分析） 3、汽车修理质量评定标准 (1)汽车主要零部件主要检查与评定办法 （2）汽车主要总成装配质量主要检查与评定办法 （3）汽车整车质量检验与评定办法 |
|  | （二）组织管理 | 1、能够按企业的生产能力和技术水平确定维修作业的组织形式 2、能够运用先进的管理方法，组织汽车维护生产作业 3、能够运用先进的管理方法，组织汽车维修生产作业 | 1、汽车维修企业管理知识 （1）汽车维修的作业组织（组织形式、选用原则、确定方法） （2）汽车维修企业的技术管理（基本任务和主要工作） （3）车辆的技术管理（合理配置、择优选购、科学管理、正确使用、视情修理、合理改造、适时更新） （4）汽车维修质量监督知识 2、汽车维修企业设计知识 （1）汽车维修企业设计程序 （2）汽车维修企业设计内容 |
|  | （三）培训 | 1、能对高级技师和技师人员进行操作培训 2、能够编写实训培训讲义 | 培训讲义的特点与构成 |
| 四、技术改造与试验 | （一）设备、车辆、工艺的改进 | 1、能够对设备、工艺提出改进意见 2、能够推广新设备、新技术、新材料、新工艺 3、能够借助相关工具阅读有关汽车修理外文资料 | 1、汽车修理设备设计改造知识 2、汽车修理工艺设计知识（工艺设计内容、生产纲领、工艺计算） 3、汽车修理中的新设备、新技术、新材料、新工艺 |
|  | （二）试验和研究 | 能够通过试验和研究对汽车维修技术提出合理化建议 | 1、实验的研究方法与管理知识 2、汽车使用的性能与试验知识 |

4.比重表

4.1理论知识

| 项目 | 初级（%） | 中级（%） | 高级（%） | 技师（%） | 高级 技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基本知识 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 相关知识 | 发动机维护 | 15 | 5 | — | — | — |
|  | 诊断与排除发动机故障 | 10 | 10 | 16 | — | — |
|  | 汽车底盘维护 | 15 | 5 | — | — | — |
|  | 诊断与排除汽车底盘故障 | 10 | 10 | 14 | — | — |
|  | 汽车电器设备维护 | 5 | 4 | — | — | — |
|  | 诊断与排除电器设备故障 | 5 | 10 | 10 | — | — |
|  | 发动机修理 | — | 15 | — | — | — |
|  | 汽车底盘修理 | — | 15 | — | — | — |
|  | 汽车电器设备检修 | — | 6 | — | — | — |
|  | 发动机大修 | — | — | 15 | — | — |
|  | 汽车底盘大修 | — | — | 15 | — | — |
|  | 汽车电器设备修理 | — | — | 15 | — | — |
|  | 汽车修理 | — | — | — | 40 | 30 |
|  | 诊断与排除汽车疑难故障 | — | — | — | 30 | 40 |
|  | 培训与管理 | — | — | — | 15 | 10 |
|  | 技术改造与实验 | — | — | — | — | 10 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |